## Slide 1
Навчальна дисципліна: «Вступ до телекомунікацій та радіотехніки»

## Slide 2
Лекція 10
«Канали зв’язку. Провідні та безпровідні канали»
Визначення каналу зв’язку, їх класифікація.
Огляд провідних та безпровідних каналів зв’язку, їх призначення та характеристики.

## Slide 3
Канал зв’язку— частина комунікаційної системи, яка зв'язує між собою джерело та приймач повідомлень.
Канал поширення сигналу може бути штучним, природним і комбінованим. У першому і (або) третьому випадку – це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечує передавання повідомлень від відправника до одержувача.

## Slide 4
За середовищем розповсюдження сигналу
Оптичні
Електричні, які у своє чергу, можуть бути
  дротовими (провідними)- (електричні дроти, кабелі);
бездротовими (безпровідними), тобто такими, що використовують електромагнітні хвилі, що поширюються в ефірі (радіоканали, інфрачервоні канали тощо).
За формою сигналу, що підлягає передачі / прийому
Аналогові - амплітуда сигналу має безперервну в часі форму будь-якої фізичної природи.
Цифрові - амплітуда у цифровій (дискретній, імпульсній) формі сигналів будь-якої фізичної природи.

## Slide 5
Щодо засобів каналоутворення
радіо-
радіорелейні
тропосферні
проводові
космічні (супутникові), тощо
Щодо засекречування / кодування сигналу
засекречені / закодовані:
тимчасової стійкості (зашумлені)
гарантованої стійкості
відкриті
За кінцевими джерелами сигналу
телефонні
телеграфні
відео

## Slide 6
За часом комутації
Комутовані— тимчасові, створюються лише тимчасово для передачі. Після закінчення передачі і роз'єднаності знищуються.
Некомутовані (оперативні)— створюються на тривалий час з певними постійними характеристиками. Їх ще називають виділеними.
Відносно швидкості передавання сигналу
Середньошвидкісні (від 2400—9600 біт/с) використовують у телефонних (аналогових) каналах зв'язку, на нових станціях 14—56 Кбіт/с.
Середньошвидкісні канали використовуються провідні лінії зв'язку(групи паралельних чи скручених дротів вита пара).
Високошвидкісні (понад 56 Кбіт/с) називають широкосмуговими. Для передачі використовуються спеціальні кабелі: екрановані і неекрановані, коаксіальні, оптоволоконні, радіоканали.

## Slide 7
Бездротові лінії зв'язку
У бездротових каналах передача інформації здійснюється на основі поширення радіохвиль. Бездротові лінії зв'язку (радіоканали наземного і супутникового зв'язку) утворюються за допомогою передавача і приймача радіохвиль.
Існує велика кількість різних типів радіоканалів, що відрізняються як використовуваним частотним діапазоном, так і дальністю каналу.